## Slide 1
 |  | Nordkystens Fremtid |  | 
 |  | Halsnæs Kommune – Borgermøde om Nordkystens Fremtid 10.09.2020 Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide? |  | 
 |  | CHRISTIAN Helledie (Afdelingsleder, Coastal Engineering, NIRAS, CHLD@NIRAS.DK) |  | 

## Slide 2: Nordkystens Fremtid
Agenda
Nordkysten er en erosionskyst
Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner
Kystteknisk projekt
Myndighedsprojekt
Cost-effectiveness analyse
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?
Anbefalet erosionsbeskyttelse med skråningsbeskyttelser kombineret med strandfodring med sand og ral
Vest for Gilleleje
Øst for Gilleleje
Ny strandfodring ved Vincentstien
Stranden er væk ved Svalevej

## Slide 3: Nordkystens Fremtid
Nordkysten er en erosionskyst
Kronisk erosion
Helenekilde 1898-2015 Kronisk erosion på 10-25 m
Nettotransport langs kysten
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 4: Nordkystens Fremtid
Nordkysten er en erosionskyst
Akut erosion
Stormen Bodil 06.12.2013
Under storm - Udsholt
Efter storm
Under storm - Rågeleje
Efter storm
Under storm - Vincentstien
Efter storm
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 5: Nordkystens Fremtid
Nordkysten er en erosionskyst
Skader på konstruktioner
Stormen Bodil 06.12.2013
Svag konstruktion Kikhavn
Lav konstruktion
Ålsgårde
Lodret konstruktion Rågeleje
Bagskæring Nødebohuse
Svag og lav konstruktion
Udsholt
Konstruktion? Hald Strand
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 6: Nordkystens Fremtid
Registrering af eksisterende kystkonstruktioner (ca. 750 stk.)
Smidstrup
Villingebæk
Ålsgårde
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 7: Nordkystens Fremtid
Tilstandsvurdering af hård kystbeskyttelse
Målsætning for kystbeskyttelsen
50 års storm Storm der i middel forekommer en gang på 50 år
Levetid på 50 år (år 2070) Stormen kan forekomme i løbet af kystbeskyttelsens levetid
64% sandsynlighed for at 50 års storm forekommer over kystbeskyttelsens levetid på 50 år (2070)
Normal praksis for kystbeskyttelse
Relativt let at reparere
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 8: Nordkystens Fremtid
Tilstandsvurdering for hård kystbeskyttelse
Vanddybde foran beskyttelse Vandstand ÷ terrænniveau
  Vandstand
    Stormflodshændelse
    Bølge set-up
    Havspejlsstigning
  Terrænniveau
    Landhævning
    Erosion
      Kronisk erosion
      Akut erosion
      Havspejlsstigning
    Strandfodring
      Initialfodring
      Vedligeholdelsesfodring
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 9: Nordkystens Fremtid
Tilstandsvurdering af hård kystbeskyttelse Dimensionering af:
Stenstørrelse
Kronekote
Ringe: Ombygges
Udbygges: Topkote forhøjes
OK: Sikret mod 50 års storm om 50 år
Behov for udbygning af skråningsbeskyttelser afhængigt af strandens højde
Hvad er Nordkystens Fremtid?
Anbefalet kystbeskyttelse Vest for Gilleleje

## Slide 10: Nordkystens Fremtid
Tilstandsvurdering
Eksisterende hård kystbeskyttelse uden strandfodring i dag, om 25 og 50 år
Eksisterende kystbeskyttelse er generelt ikke tilstrækkelig til at beskyttelse mod 50 års storm i dag, om 25 eller 50 år
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 11: Nordkystens Fremtid
Sådan beskytter strandfodring kysten
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?
https://www.youtube.com/watch?v=RXrykMnjxvU

## Slide 12: Nordkystens Fremtid
Kystteknisk projekt
Bedste kystbeskyttelse på Nordkysten
Kombination af strandfodring og skråningsbeskyttelse
Fælles strandfodring (Nordkystens Fremtid)
Strandfodring langs bebyggede grunde med kystbeskyttelsesbehov
Strandfodring med sand og ral til beskyttelse mod akut erosion foran skråningsbeskyttelser
  Initial strandfodring
  Vedligeholdelsesfodring hvert 5 år
    Kompensation for kronisk erosion
    Kompensation for havspejlsstigning
Inspiration til opgradering af konstruktioner (Grundejerne)
Skråningsbeskyttelser - 50 års storm nu og om 50 år
Nye bølgebrydere, høfder, rev eller flak på udsatte strækninger
Oprydning og renovering af nedslidt og utilstrækkelig konstruktioner
Anbefalet kystbeskyttelse vest for Gilleleje
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 13: Nordkystens Fremtid
Opdateret målsætning for myndighedsprojekt
Den overordnede målsætning for strandfodring i forbindelse med Nordkystens Fremtid er, at der langs udpegede fodringsstrækninger generelt er en beskyttelse foran skrænter og skråningsbeskyttelser svarende til minimum +2,0 m sandstrand i forhold til middelvandstanden før en dimensionsgivende stormhændelse, eller tilsvarende beskyttelsesniveau med ral svarende til minimum +1,2 m.
Opbygning af sand- og ralstrand sker ved strandfodring med sand og eller ral, der tilpasses hver enkelt fodringsstrækning således, at der ikke vil ske forringelse af den nuværende strandkvalitet.
Strandens højde udbygges med sand og eller ral i takt med havspejlsstigningen, hvorved beskyttelsesniveauet opretholdes.
Strandfodringerne skal stoppe tilbagerykning af stranden på fodringsstrækningerne ud for den bebyggede del af Nordkysten.
Strandfodringerne skaber en gennemsnitlig strandbredde på 10-30 meter, som sikrer passage langs kysten.
Strandfodringerne skal sikre en langsigtet og helhedsorienteret beskyttelse af Nordkysten.
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 14: Nordkystens Fremtid
Opdateret fodringsstrategi
Initialfodring med 5m3/m ral til minimum +1,2m for at sikre mod akut erosion de steder, der kun er sand i dag.
De steder, der fodres med sand og ral reduceres ralfodring til maksimalt 5m3/m.
Vedligeholdelsesfodring med ral over inderste 10 m af stranden svarende til havspejlsstigningen langs hele kysten.
Vedligeholdelsesfodring med sand mod kronisk erosion og havspejlsstigning og randeffekter langs alle strækninger undtagen,
profilstrækningerne Gilleleje, Nakkehoved og Villingebæk, hvor initialfodring og vedligeholdelsesfodring udelukkende består af ral.
Højden af ralstrandene øges til +1,5m de steder, der kun fodres med ral.
Sandfodring til +1,5m foran skråningsbeskyttelserne mod akut erosion og for at skabe passage langs kysten.
Herover ud lægges sand til vedligeholdelse op til +2,0 til +2,5m.
Sandfodring modregnes den mængde ral der fodres med i profilet.
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 15: Nordkystens Fremtid
Inspiration til opgradering af hård kystbeskyttelse langs bebyggede og udsatte strækninger (Grundejerne)
Skråningsbeskyttelse ved Villingebæk
Bølgebrydere ved Liseleje
Sten-flak ved Sjællands Odde
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 16: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt
8 fodringsstrækninger
I alt 35 km
8 strækninger er indbyrdes uafhængige i forbindelse med initialfodring.
2 strækninger henholdsvis vest og øst for Gilleleje er indbyrdes uafhængige i forbindelse med vedligeholdelsesfodring.
Strandfodring med sand og ral langs bebyggede strækninger med kystbeskyttelsesbehov
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 17: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt - Strandfodring
Profil 310 vest for Feriebyen
Aktiv dybde
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 18: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt
Specifikation af strandfodringsmateriale:
Sandfraktion 0,35 mm ˂ d50 ˂ 0,60 mm
1,5 ˂ u ˂ 3,0, hvor u = d60/d10
Silt (d ˂ 0,06 mm ) < ca. 2%
0% < sand < 100%
Ralfraktion
10 mm ˂ d50 ˂ 100 mm
0%< ral < 100%
Marin oprindelse
Ingen organisk materiale og kalk
Tilsvarende naturligt sediment på Nordkysten
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?
Ral
Ral
Rågeleje
Ral

## Slide 19: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt Tilstandsvurdering af skråningsbeskyttelser med sandfodring
Eksisterende skråningsbeskyttelser i dag, om 25 og 50 år med sandfodring
Strandfodring vil forbedre kystkonstruktionernes robusthed og kystteknisk virkning
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 20: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt
Foreløbig visualisering af strandfodring ved Hald Strand
Efter sand- og ralfodring
Efter storm
Efter sandfodring
Før fodring
Vest for Gilleleje
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 21: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt Foreløbig visualisering af strandfodring ved Ålsgårde
Efter sand- og ralfodring
Før fodring
Efter sandfodring
Efter storm
Øst for Gilleleje
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 22: Nordkystens Fremtid
Strandfodring med 5m3/m ral til minimum +1,2m mod akut erosion og sand til +1,5m mod kronisk erosion
Fodringsmængder
Ralfodring for hele Nordkysten
Initialfodring 155.000 m3
Vedligeholdelse 17.000 m3/5år
Sandfodring for hele Nordkysten
Initialfodring 1.500.000 m3
Vedligeholdelse 670.000 m3/5år
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 23: Nordkystens Fremtid
Myndighedsprojekt Anlægsoverslag
Sand 49,5 kr/m3 sejlafstand <15km
+1 kr/m3/km sejlafstand >15km
49,5-80kr/m3 (skibsmål inkl. + 10%)
Ral 330 kr/m3
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 24: Nordkystens Fremtid
Strandfodring med 5m3/m ral til minimum +1,2m mod akut erosion og sand til +1,5m mod kronisk erosion
Anlægsoverslag for strandfodring
Initialfodring: 135,3 mio. kr + moms
Vedligeholdelse hvert 5 år: 41,8 mio. kr/5 år + moms
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 25: Nordkystens Fremtid
Cost-effectiveness analyse
Projektforslag med skråningsbeskyttelser kombineret med strandfodring (+2,0m sand)
Referencescenarie med skråningsbeskyttelser
Omkostninger beregnes for hver 10 år
Opgøres i markedspriser
Omregnes til nutidsværdier
Strandfodring bevirker, at behovet for udbygning af skråningsbeskyttelserne reduceres.
Vest for Gilleleje
Øst for Gilleleje
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?

## Slide 26: Nordkystens Fremtid
Cost-effectiveness analyse
Projektscenariets totale omkostninger er cirka 11% lavere end referencescenariet
Delstrækninger med sammenlignelige omkostninger
Delstrækninger, hvor omkostningerne i referencescenariet er lavest
Hvad er Nordkystens Fremtid?

## Slide 27: Nordkystens Fremtid
Ny strandfodring ved Vincentstien
Stranden er væk ved Svalevej
Hvad er Nordkystens Fremtid og hvorfor er strandfodring en god ide?